Załącznik 1a do SIWZ

WYMAGANIA DLA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO Z WYPOSAŻENIEM

| NR POZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PARAMETRY OFEROWANEGO SAMOCHODU | JAKO POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WSZYSTKICH WYMAGAŃ KAŻDEJ POZYCJI WPISAĆ „TAK” |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wymagania ogólne |
| 1.1 | Pojazd fabrycznie nowy z napędem 6x6 (terenowy lub uterenowiony). Pojazd musi spełniać wymagania ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz przepisów powiązanych, odnoszących się do pojazdów straży pożarnej (uprzywilejowanych i specjalnych). |  |  |
| 1.2 | Pojazd oraz wyposażenie muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów użytkownikowi (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późniejszymi zmianami) zwanego dalej rozporządzeniem. Pojazd i wyposażenie na dzień odbioru technicznego powinien posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia (CNBOP) do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Zamawiający ma prawo wglądu w powyższe dokumenty na każdym etapie realizacji zamówienia i realizacji umowy. |  |  |
| 1.3 | Pojazd musi odpowiadać Polskiej Normie PN-EN 1846-1 lub równoważne. |  |  |
| 1.4 | Pojazd powinien spełniać następujące wymagania i posiadać następujące wyposażenie podstawowe: nadwozie z kabiną i zabudową w kolorze czerwonym — RAL 3000, żaluzje skrytek w kolorze srebrnym (naturalnego aluminium), błotniki i zderzaki w kolorze białym, podwozie (rama) w kolorze czarnym lub ciemno szarym, urządzenia sygnalizacyjno – ostrzegawcze klasy Federal Signal PA-300 lub równoważne, akustyczne (moc głośnika min. 200 W( lub 2x 100w) i 4 modulowane tony, (głośnik i modulator jednego producenta o mocy akustycznej min. 122db, oporność znamionowa 11ohm ) i świetlne pojazdu uprzywilejowanego w ruchu. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać: podawanie komunikatów słownych, obsługiwane z pozycji kierowcy i dowódcy,(dodatkowa możliwość zmiany modulacji za pomocą klaksonu pojazdu) dodatkowy pneumatyczny sygnał akustyczny z możliwością sterowania przez kierowcę, belka świetlna na dachu kabiny zamontowana o wysokości samej belki min. 60mm, i długości w przedziale 1750-1800mm, z min. 4 modułami narożnymi LED i min. 4 modułami przednimi, lampy sygnalizacyjne niebieskie, 2 z tyłu pojazdu, oraz 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie z przodu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego. Dodatkowo min. 6 lamp sygnalizacyjnych niebieskich na boku zabudowy (po 3 z jednej strony). Miejsce zamontowania do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, oświetlenie pola pracy: 7 lamp po 3 na jednej stronie (lewa, prawa) + 1 z tyłu pojazdu (typu LED) oświetlające pole pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża. Oświetlenie uruchamiane jednocześnie w kabinie kierowcy lub z przedziału autopompy. dodatkowy sygnał pneumatyczny klasy Grover Emergency Horn 1510 lub równoważny o podobnym brzmieniu, obsługiwane z pozycji kierowcy i dowódcy( dwa niezależne włączniki, miejsce zamontowania do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia) światła przeciwmgielne zamontowane w zderzaku przednim, zestaw żółtych lamp zamontowanych na tylnej ścianie zabudowy w górnej części zabudowy do kierowania ruchem pojazdów (6 lub 8 segmentowa fala świetlna typu LED), Fala świetlna z tyłu pojazdu uruchamiana z kabiny kierowcy lub z przedziału autopompy. (dopuszcza się wpuszczenie w zabudowę), orurowanie z przodu (reflektorowa belka aluminiowa) z zamocowanymi min. 4 reflektorami dalekosiężnymi, zamontowanymi z przodu na masce silnika, wszystkie lampy ostrzegawcze, drogowe, halogenowe, kierunkowskazy i głośniki zabezpieczone przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi. Kamera cofania zamontowana z tyłu nad żaluzją z monitorem min. 7” zamontowanym w kabinie służącym również, jako nawigacja samochodowa. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski z osłoną minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych, automatycznie uaktywniana w momencie wrzucenia biegu wstecznego Minimalna prędkość maksymalna na najwyższym biegu, min. 90 km/h W przypadku wyposażenia pojazdu w tachograf wymagana jego legalizacja |  |  |
| 1.5 | Pojazd powinien być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnymi z Zarządzeniem nr 8 KG PSP w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP z dnia 10.04.2008 r. (z późn zmianami), ( numer operacyjny pojazdu zostanie podany w trakcie realizacji zamówienia). |  |  |
| 2. Podwozie z kabiną |
| 2.1 | Maksymalna masa rzeczywista musi przekraczać 16 t. |  |  |
| 2.2 | Podać bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na: masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami i wyposażeniem); masę własną pojazdu, masę wyposażenia, naciski na osie pojazdu. | …..................... kg …..................... kg …..................... kg przód-…...................kg 1-tył-…........................kg 2-tył-…........................kg lewa-…..................... kg prawa-….................. kg |  |
| 2.3 | Maksymalna wysokość całkowita nadwozia wraz z sygnalizacją po zabudowie (z uwzględnieniem działka, drabiny) nie może przekraczać 3350 mm, długość całkowita nie może przekraczać 9500 mm. Pojazd gotowy do działań ratowniczo – gaśniczych powinien mieć: kąt natarcia w zakresie 230 – 350; kąt zejścia w zakresie 230 – 350 prześwit w zakresie 300 mm – 400 mm. | kąt natarcia………….0 kąt zejścia……………0 prześwit……………….mm |  |
| 2.4 | Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji całego pojazdu oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Podwozie pojazdu wyposażone w: silnik o zapłonie samoczynnym, spełniający wymagania aktualnie obowiązującej normy EURO dotyczącej czystości spalin (w dniu odbioru pojazdu), silnik o mocy min. 300 KM przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, zsynchronizowaną skrzynię biegów; przekładnia rozdzielcza z przełożeniem szosowym i terenowym, konstrukcja zawieszenia ze względu na stałe obciążenie powinna być wzmocniona, w sposób, zapewniający pracę pojazdu bez uszkodzeń we wszystkich warunkach eksploatacji przewidzianych przez producenta, min. 1 oś z blokadą mechanizmu różnicowego, układ kontroli hamowania ABS lub równoważny. układ kierowniczy samochodu ze wspomaganiem hydraulicznym, minimalna pojemność zbiornika paliwa 250 l ogumienie terenowe z bieżnikiem dostosowanym do zmiennych warunków atmosferycznych (wielosezonowe), pełnowymiarowe koło zapasowe przewożone na pojeździe, dopuszcza się brak stałego mocowania w pojeździe, z przodu i tyłu szekle do mocowania lin posiadające atest, instalację pneumatyczną z zaworem zwrotnym, zakończoną szybkozłączem, do uzupełnienia z zewnętrznego źródła powietrza w układzie pneumatycznym, instalacja elektryczna, moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewnia pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu po zabudowie. Instalacja elektryczna pojazdu musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu. Instalacja elektryczna 24V, pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową (brzęczyk — sygnał przerywany) włączonego biegu wstecznego, (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania), pojazd wyposażony w podgrzewane lusterka oraz elektryczne podnoszenie i opuszczanie szyb pojazdu, pojazd ma być wyposażony w instalację pneumatyczną zapewniającą wyjazd w ciągu 60 sekund od chwili uruchomienia silnika samochodu i równoczesne zapewnienie prawidłowej pracy wszystkich układów pojazdu, pojazd wyposażony w ładowarkę akumulatorów i gniazdo z wtyczką do zasilania ładowarki akumulatorów ze źródła zewnętrznego (sygnalizacja podłączenia w panelu kontrolnym w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). Gniazdo 230V do ładowania akumulatorów i szybkozłącze powietrza należy zamontować z boku kabiny po lewej stronie i dostarczyć zamawiającemu niezbędne elementy do wykonania połączenia z instalacją elektryczną i pneumatyczną w budynku. Dodatkowo należy zamontować przewód umożliwiający zasilanie ładowarki z agregatu prądotwórczego przewożonego w pojeździe. przetwornica napięcia 24V / 230V w kabinie załogi. | Moc silnika : ……… KM |  |
| 2.5 | Kabina: Jednomodułowa, sześcioosobowa z układem siedzeń usytuowanych przodem do kierunku jazdy, (1+1+4) z wywietrznikiem dachowym, o konstrukcji umożliwiającej przeprowadzenie obsługi codziennej bez jej podnoszenia, podwójne zabezpieczenie przed jej odchyleniem w czasie jazdy, tylna część podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym – blacha ryflowana. W kabinie powinny być zamontowane dodatkowe wskaźniki i sygnalizacja: sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i odchylenia podestów roboczych, sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie, dodatkowe urządzenia kontrolno – pomiarowe: wskaźnik włączenia autopompy manometr niskiego ciśnienia, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku. Lusterko rampowe –krawężnikowe z prawej strony. Lusterko rampowe –dojazdowe przednie. |  |  |
| 2.6 cd poz. 2.6 | Wyposażenie kabiny: wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa (np. trzypunktowe) i zagłówki, fotel kierowcy i dowódcy z regulacją odległości i pochylenia oparcia oraz dla kierowcy z regulacją wysokości i tłumienia drgań. Wszystkie fotele wykonane z materiałów łatwo zmywalnych, odpornych na ścieranie, miejsca siedzące drugiego rzędu z podnoszonym siedziskiem, pod którym można schować sprzęt tj. widły, łopaty, łomy, itp. niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, kabina wyposażona w układ klimatyzacji, radio CD/MP3 wraz z instalacją antenową i głośnikową (minimum 4 głośniki), reflektor ręczny (szperacz) zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu do oświetlenia numerów budynków zainstalowany w kabinie, radiotelefon przewoźny dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz, mocy l÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz — l szt. wraz z instalacją antenową, oraz z dodatkowym urządzeniem umożliwiającym prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy wraz z wyłącznikiem,(zamawiający dostarczy radiotelefon Motorola GM360 a pozostałe elementy wykonawca) wyprowadzenie instalacji elektrycznej do podłączenia systemu ładowania radiotelefonów nasobnych i latarek przenośnych w ilości i rodzaju zgodnym z wytycznymi, o których mowa w pkt.1.3 odpowiedniej do mocy urządzeń posiadanych przez zamawiającego, w kabinie załogi, w oparciach foteli zamontować mocowania 4 szt. aparatów oddechowych wraz z systemem ułatwiającym założenie aparatów(mocowanie na aparaty powietrzne dla załogi na stelażu umożliwiającym samodzielne zakładanie aparatu bez zdejmowania go z tego stelaża), poręcz lub uchwyty umożliwiające trzymanie się ich podczas jazdy, oraz umożliwiające obsługę w rękawicach specjalnych drzwi żaluzjowych, szuflad i tac, zamontowana półka na przewożenie drobnego sprzętu (np.: masek, rękawic i innego sprzętu dla załogi) pod uchwytem do trzymania się strażaków w czasie jazdy, oświetlenie skrytek i przedziału autopompy wyposażone w oświetlenie LED całej powierzchni, zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna z przodu dachu kabiny. |  |  |
| 3. Zabudowa pożarnicza |
| 3.1 | Zabudowa ma być wykonana z materiałów odpornych na korozję – szkielet zabudowy wykonany z zamkniętych profili aluminiowych bądź innych zabezpieczonych przed korozją, poszycia z aluminium bądź kompozytu. Elementy poszycia łączone ze szkieletem w technologii klejenia lub nitowania. Aluminiowe listwy zabezpieczające krawędzie zabudowy. Na bocznych ścianach zastosować taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu. |  |  |
| 3.2 | Zabudowa: dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, umożliwiającym prace załogi (min. 2 osoby) oraz przewidzianego mocowania sprzętu na podeście. Krawędzie dachu powinny być wyposażone w barierkę lub podobną konstrukcję, zamontowane działko wodno- pianowe o regulowanej wydajności spełniające wymagania PN – 91/M – 51270 lub równoważne. Działko wodno –pianowe o regulowanej wydajności od 800 do 3200 dm3 /min. Maksymalny zasięg rzutu wynoszący min. 40 m, na dachu pojazdu zamontowany zamykany pojemnik na narzędzia, wykonany z materiału odpornego na korozje. W skrzyni oświetlenie typu LED, dodatkowe mocowania na węże ssawne – min. 4 sztuki po 2,4 m oraz dodatkowe mocowanie na hol sztywny (dostarczony wraz z pojazdem), na dachu mocowanie na min. 4 przęsła drabiny nasadkowej typu DN 2,73 lub równoważne oraz drabinę D10W i słupkową. na dachu zabudowy oświetlenie zabezpieczone przed uszkodzeniem. |  |  |
| 3.3 | Drabina do wejścia na dach, składana, umieszczona z tyłu pojazdu po prawej stronie. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym, w górnej części drabinki poręcze ułatwiające wchodzenie. |  |  |
| 3.4 | Skrytki sprzętowe z każdej strony pojazdu. Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodno- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wymagane zabezpieczenie przed niekontrolowanym otwarciem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem zasad ergonomii. Po przekroczeniu 1800 mm od poziomu podłoża powinny być zapewnione środki poprawiające do nich dostęp tj. podesty. |  |  |
| 3.5 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. |  |  |
| 3.6 | Wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). |  |  |
| 3.7 | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |  |
| 3.8 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |  |
| 3.9 | Konstrukcja skrytek zapewniająca możliwość regulacji ich wysokości oraz zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |  |
| 3.10 | Powierzchnie platform, podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. |  |  |
| 3.11 | Zabudowa powinna posiadać wyprowadzenie instalacji elektrycznej do podłączenia urządzeń odbiorczych według ustaleń z zamawiającym. |  |  |
| 3.12 | Wysuwane tace na agregat prądotwórczy i zestaw do ratownictwa technicznego oraz obrotowy regał na pilarki i inny sprzęt,(rozmieszczenie uzgodnione na etapie realizacji z OSP Leszno). |  |  |
| 3.13 | W zabudowie należy zamocować plastikowe skrzynki na drobny sprzęt (ilość i rozmieszczenie będzie uzgodniona z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia). |  |  |
| 3.14 | Pojazd wyposażony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z min. 2 najaśnicami typu LED, o mocy światła min. 32000Lm. Wysokość masztu po rozłożeniu min. 5 m. Sterowanie z panelu sterowniczego. Zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu. |  |  |
| 3.15 | W zabudowie zamontować mocowania na: Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA – 10 szt. Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA – 12 szt. Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-110-20-ŁA – 5 szt. Pozostałą armaturę pożarniczą(rozmieszczenie i ilość uzgodnione na etapie realizacji z zamawiającym) |  |  |
| 3.16 | Elementy narażone na uszkodzenia mechaniczne podczas pracy w terenie takie jak: - osłona dolnej części silnika chroniąca go przed uszkodzeniami mają być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. |  |  |
| 3.17 | Samochód powinien być wyposażony w wyciągarkę elektryczną o sile ciągu min. 9 ton + zblocze podwajające siłę uciągu i minimalnej długości liny 25 m zakończonej kauszą i hakiem z atestem. Wyciągarka z pokrowcem, umiejscowiona z przodu pojazdu na podstawie ze stali cynkowej umożliwiającej wykorzystanie głównego zaczepu holowniczego. Dodatkowo w zestawie szekla i pas ( zawiesie 3mb) o wytrzymałości 20 ton umożliwiający wykorzystanie np. drzewa jako punktu mocowania zblocza lub haku wyciągarki. Sterowanie wyciągarką z pilota i kabiny kierowcy. |  |  |
| 3.18 | Tył zabudowy pojazdu oklejony taśmą odblaskową o dwóch barwach (żółta i czerwona) naprzemiennie układająca się we wzór jodełki. Minimalna szerokość pasa 15 cm. Dokładny wzór do uzgodnienia na etapie wykonania zamówienia. |  |  |
| Autopompa |
| 4.1 | Zlokalizowany z tyłu pojazdu przedział autopompy wyposażony w głośnik z mikrofonem współpracujący z radiotelefonem przewoźnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy zamykany drzwiami żaluzjowymi. |  |  |
| 4.2 | Autopompa dwuzakresowa, o wydajności min. 3000 dm3/min. wraz z układem wodno-pianowym wyposażonym w system sterowania umożliwiający: automatyczną lub ręczną regulację ciśnienia pracy, automatyczne lub ręczne dozowanie środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy umożliwiające uzyskanie stężeń w zakresie od 3% - 6% (w przypadku zastosowania zdalnego sterowania zaworami układu wodno- pianowego, każdy z zaworów musi posiadać możliwość przesterowania ręcznego). | wydajność autopompy ……………dm3/min |  |
| 4.3 | Autopompa umożliwiająca podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego (także w czasie jazdy) do: min. dwóch nasad tłocznych 75 z zaworami i zaślepieniami zlokalizowanymi symetrycznie po bokach w tylnej części pojazdu (1x1), wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, działka wodno-pianowego. |  |  |
| 4.4 | Przedział autopompy wyposażony w system do ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze poniżej minus 25 stopni Celsjusza. |  |  |
| 4.5 | Autopompa wyposażona w urządzenie umożliwiające zassanie wody: z głębokości 1,5 m min. 3000 l/min, z głębokości 7,5 m min. 1200 l/min. |  |  |
| 4.6 | Autopompa musi być wyposażona w automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, przy czym konstrukcja urządzenia powinna zapewniać przełączanie na sterowanie ręczne. |  |  |
| 4.7 | Autopompa musi być wyposażona w nasadę ssącą 110 umożliwiającą pobór wody z zewnętrznego źródła zasilania (nasada umiejscowiona w przedziale autopompy). |  |  |
| 4.8 | Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i do zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. |  |  |
| 4.9 | W przedziale autopompy mają znajdować się następujące urządzenia kontrolno – sterownicze pracy pompy: manowakuometr, manometr niskiego ciśnienia, manometr wysokiego ciśnienia, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, wyłącznik silnika pojazdu, układ nastawczy stężenia środka pianotwórczego czujnik ciśnienia oleju, oraz temperatury silnika, schemat układu wodno-pianowego W przedziale autopompy ma być zamontowany włącznik do uruchamiania silnika pojazdu. Włącznik ma być aktywny przy neutralnej pozycji skrzyni biegów. |  |  |
| 4.10 | Samochód powinien być wyposażony w minimum dwie nasady zasilające fi 75 z zaworem i zaślepieniami zlokalizowanymi w przedziałach bocznych. |  |  |
| 4.11 | Na panelu autopompy umiejscowione świetlne wskaźniki poziomu środków gaśniczych (woda i środek pianotwórczy). |  |  |
| 4.12 | W pojeździe zamontowane min. cztery zraszacze zasilane autopompą, sterowane z kabiny kierowcy do ograniczania stref skażeń i celów gaśniczych. Dwa zraszacze z przodu i dwa pomiędzy kołami pojazdu. |  |  |
| Zbiorniki i szybkie natarcie |
| 5.1 | Zbiornik na wodę: zbiornik wody o pojemności min. 5000 dm3 wykonany ze stali nierdzewnej lub materiałów kompozytowych, zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację np. falochrony z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny, grodzie zabezpieczające, układ do napełniania hydrantowego lub przez autopompę pojazdu, układ do opróżniania, układ przelewowy, co najmniej dwie nasady 75 z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu, układ napełniania zbiornika wody musi być wyposażony w automatyczny układ zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną, zbiornik powinien posiadać układ przelewowy uniemożliwiający wzrost ciśnienia jak również wytworzenie podciśnienia w zbiorniku. | Pojemność zbiornika wody: ……................. dm3 |  |
| 5.2 | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min.10 % pojemności zbiornika na wodę: wykonany ze stali nierdzewnej – materiał odporny na działanie, dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym ma być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. |  |  |
| 5.3 | Linia szybkiego natarcia wysokiego ciśnienia (długość węża min. 60 mb) na zwijadle, zakończona prądownicą wodno — pianową Turbo o regulowanej wydajności z możliwością podawania prądu zwartego i rozproszonego, umieszczona z prawej strony, w tylnej dolnej części zabudowy pożarniczej samochodu. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub środka pianotwórczego bez względu na stopień rozwinięcia węża. System rozwijania i zwijania węża wyposażony w dwa niezależne napędy elektryczny i mechaniczny (ręczny). Układ napędu elektrycznego z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym i wyłącznikiem krańcowym. Dodatkowo linia szybkiego natarcia wyposażona w instalację pneumatyczną pozwalającą na wydmuchanie wody za pomocą powietrza z instalacji pneumatycznej pojazdu. |  |  |
| 5.4 | Wszystkie funkcje wszystkich układów i urządzeń mają zachować swoje właściwości w temperaturach – 25 O C do + 45 O C. |  |  |
| 5.5 | Wszystkie elementy układu wodno– pianowego maja być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych, modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie. |  |  |
| 6. Informacje dodatkowe |
| 6.1 | Dołączyć rysunki poglądowe pojazdu lub zdjęcia ilustrujące bok, przód, tył oraz dach pojazdu. |  |  |
| 6.2 | Przewody elektryczne zabudowy pojazdu zabezpieczone w specjalnych osłonach (nie dopuszcza się luźnych niepomocowanych wiązek przewodów). |  |  |
| 6.3 | Wykonawca dokona zabudowy skrytek na pozostały sprzęt szczegółowo określony w Załączniku Nr 1 do Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu KG PSP z dnia 14 kwietnia 2011r. (z późn. zmianami). |  |  |
| 6.4 | Zabudowa wykonana w sposób estetyczny wszystkie krawędzie ostre powinny być odpowiednio wygładzone lub zabezpieczone. |  |  |
| 6.5 | Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami techniczno-użytkowymi dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowe” stanowiącymi załącznik do rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. 2007 Nr 143 poz. 1002) oraz w załączniku nr 1 do wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu KG PSP z dnia 14 kwietnia 2011r. (z późn. zmianami). |  |  |
| 6.6 | Gwarancja i rękojmia: na podwozie samochodu z kabiną – min. 24 miesiące: na zabudowę pożarniczą z autopompą i zbiornikiem wody- min. 24 miesiące: na wyposażenie dostarczane wraz z pojazdem – min. 24 miesięcy: | Długość okresu gwarancji i rękojmi : ………......... miesięcy ….………..... miesięcy ..………....... miesięcy |  |
| 6.7 | Na pojeździe należy zamieścić tabliczki informacyjne na folii samoprzylepnej. Treść i ilość tabliczek zostanie ustalona w trakcie realizacji zamówienia. |  |  |
| 6.8 | Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazywania wykonawcy szczegółów wykonania w procesie zabudowy wynikających z potrzeb zamawiającego. |  |  |
| 6.9 | Czas reakcji serwisu w przypadku zgłoszenia awarii maksymalnie 72 godziny. |  |  |
| 6.10 | Przeszkolenie strażaków w zakresie obsługi sprzętu przez Wykonawcę. |  |  |

Uwaga:

W przypadku wskazania norm lub nazw towaru zgodnie z art. 30 ust. 4 pzp dopuszcza się rozwiązania równoważne. Zasady rozwiązań równoważnych opisane są w SIWZ 
w pkt. 3.3., 3.4., 3.5.